7360 FX xPON 通用配置手册

R4.X

（宽带部分）

| 编制Prepare | Cao Xuebing |
| --- | --- |
| 验证Verify | Bao Ziming |
| 审核Review | Xie Liwen、Xia Hui |
| 批准Approve | Zhu Que |

History

| 版本号 | 日期 | 负责人 | 概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ed 1.0 | 2011－11－27 | Cao Xuebing | Document Creation |
|  | 2012－01－18 | Cao Xuebing | LACP Modification |

目录

1.	前言	4

2.	硬件部分	4

2.1.	板卡支持	4

2.2.	板卡简介	4

2.3.	CT 设置	4

2.4.	登陆方式	4

3.	软件版本	5

3.1.	软件确认	5

3.2.	软件更新	5

4.	设备基本配置	5

4.1.	板卡配置	5

4.2.	管理地址（OAM）配置	6

4.3.	SNMP参数配置	7

5.	GPON数据配置	7

5.1.	ONU配置	7

5.2.	Profile模板配置	8

5.3.	VLAN配置	9

5.4.	用户数据配置	10

6.	IGMP（组播）配置	12

7.	LACP (多上联)配置	12

8.	ACL（访问控制列表）配置	13

9.	外层VLAN透传	14

10.	VLAN 转换	15

11.	帐号权限配置	15

12.	镜像配置	15

附录1、 GPON配置规范	16

基 础 篇

# 前言

此文档可作为7360 FX  xPON 宽带部分的基础配置参考手册，有关具体内容请参阅相关技术文档。阅读此文档时请关注 特别注意点

# 硬件部分

## 板卡支持

7360 FX xPON 支持以下硬件板卡：

| Mnemonic | Unit Name | UDS code Number |
| --- | --- | --- |
| FANT-F | Combined NT Unit - version F | 3FE53701ACAA |
| NGLT-A | GPON Line Termination Board - version A | 3FE64279AAAA |
| FPLT-A | EPON Line Termination Board - version A | 3FE53711AAAA |

## 板卡简介

FANT-F  NT板卡，4端口GE/10GE SFP上联光模块或GE/FE电模块

NGLT-A  GPON LT板卡，8端口GPON线卡(SFP)

FPLT-A   EPON LT板卡，8端口EPON线卡(SFP)

## CT 设置

串口设置成默认参数：

“9600bps with 8 data bit, no parity, one stop bit and flow control set to none”

## 登陆方式

串口方式登陆: 在操作终端直接输入”enter”键，系统提示信息如下:

Would you like a CLI(C) or a TL1 login(T) or TL1 normal session(N) ? [N]: c （登入CLI 模式）

login: isadmin password: i$@mad-系统默认的密码，会提示登陆者修改密码，如密码已改，直接用改完的密码登陆

Welcome to ISAM Your password is expired ! enter new password: ans#150 提示修改默认密码

re-enter password: ans#150

The new password is accepted.

isadmin>#

Would you like a CLI(C) or a TL1 login(T) or TL1 normal session(N) ? [N]: T （登入TL1 模式）

Would you like a TL1 login(T) or TL1 normal session(N) ? [N]: y

Enter Username   : SUPERUSER

Enter Password   :  ANS#150

IP 0

Welcome to ISAM

远程方式登陆CLI:

telnet <7360 IP >

远程方式登陆TL1:

telnet <7360 IP > 1023

# 软件版本

## 软件确认

show software-mngt oswp

特别注意点：当前active 软件应为正式发布的DR4版本

## 软件更新

当前active 软件应为正式发布的DR4版本，如果运行软件不是此软件立即用读卡器重新烧映象文件来更新软件

# 设备基本配置

## 板卡配置

创建主控板

NTA默认已创建；若有NTB板卡，需配置

configure equipment slot nt-b planned-type fant-f

打开主控板主备倒换（当有NTB需配置）

configure equipment protection-group 1 admin-status unlock

配置槽位序列

configure system security profile admin slot-numbering type-based

configure system port-num-in-proto type-based

注解：重新登入后起效

配置背板和LT板接口速率为10G

配置LT板接口速率为10G

configure system max-lt-link-speed  link-speed ten-gb

保存配置数据

admin save

配置完背板速率以后必须要重启   （R4.3及以上版本不再需要重启）

admin equipment reboot-isam with-self-test

注解：默认背板和LT板接口速率为1G，需要改成10G

配置LT板

GPON板卡

configure equipment slot lt:1/1/1 planned-type nglt-a

EPON板卡

configure equipment slot lt:1/1/3 planned-type fplt-a

## 管理地址（OAM）配置

配置管理地址及掩码

新建一个iHUB内部的IES虚拟路由器

configure service ies 2 customer 1 create

给此IES虚拟路由器定义一个管理端口

configure service ies 2 interface "OAM" create

给此管理端口配置一个IP，以作为7360的管理IP

configure service ies 2 interface "OAM" address 100.100.100.2/24

配置管理vlan

把VLAN100定义为管理VLAN

configure service ies 2 interface "OAM" sap nt:vp:1:100 create

打开IES虚拟路由器

configure service ies 2  no shutdown

在iHUB上创建管理VLAN 100

configure service vpls 3 customer 1 v-vpls vlan 100 create

打开管理VLAN 100

configure service vpls 3 no shutdown

打开上联端口并绑定到管理VLAN

打开上联光口

configure port nt-a:xfp:1 no shutdown

设置速率为1G

特别注意点：光接口默认为10G，请按实际速率修改

configure port nt-a:xfp:1 ethernet speed 1000

绑定上联光口到管理VLAN

configure service vpls 3  sap nt-a:xfp:1:100 create

注解：假如使用NT板卡上的以太网口作为带外网管，则执行

打开以太网口

configure port nt-a:eth:1 no shutdown

绑定以太网口到管理VLAN （此处0代表设置以太网口为UNTAG模式）

configure service vpls 3  sap nt-a:eth:1:0 create

或者设置以太网口为VLAN100 TAG 模式

configure service vpls 3  sap nt-a:eth:1:100 create

配置管理的网关

configure router static-route 0.0.0.0/0 next-hop 100.100.100.1

## SNMP参数配置

配置NT的SNMP

configure system security snmp community public host-address 172.16.1.3/32 context nt privilege read-write

配置iHUB的SNMP

configure system security snmp community ihub host-address 172.16.1.3/32 context ihub privilege read-write

# GPON数据配置

## ONU配置

打开LT PON口

configure pon interface 1/1/1/1 admin-state up

创建ONU

configure equipment ont interface 1/1/1/1/1  sw-ver-pland 3FE53216AOCH16 sernum ALCL:F8A326F9 voip-allowed enable enable-aes enable admin-state up

可用命令查看ONU状态

show equipment ont interface

或用TL1命令 RTRV-ONT

特别注意点：

a、光纤接上ONU后，OLT会主动上报ONU MAC如下

70/01/04 20:48:50 minor alarm occurred for pon 1/1/1/1 : SERNUM = ALCLF8A326CF,

SLID = DEFAULT

或以TL1模式登入，用命令RTRV-ALM-ALL查看

b、SERNUM这一项必须在ALCL后加冒号

c、ONU如需升版,则执行如下配置：

下载ONU版本软件至OLT的/pub/OntSw/Download/目录下

tftp -i 100.100.100.2 PUT /pub/OntSw/Download/FE53866AOCH21

从OLT下载ONU软件至ONU（注意软件名前加3）

configure equipment ont  interface 1/1/1/1/1 sw-dnload-version 3FE53866AOCH21  启用新版本,执行完成之后ONT会自动重启

configure equipment ont interface 1/1/1/1/1 sw-ver-pland 3FE53866AOCH21

配置ontcard

以240E-P为例，配置ONU的以太模块

configure equipment ont slot 1/1/1/1/1/1 planned-card-type 10_100base plndnumdataports 4 plndnumvoiceports 0 admin-state up

配置240E-P的语音模块

configure equipment ont slot 1/1/1/1/1/2 planned-card-type pots plndnumdataports 0 plndnumvoiceports 2 admin-state up

用命令查看ONUCARD状态

show equipment ont slot

配置ONU的UNI（ONU网口）

configure interface port uni:1/1/1/1/1/1/1 admin-up

用命令查看ONUUNI状态

show interface port

创建数据端口的bridge port

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1

## Profile模板配置

配置上行带宽（bandwidth profile）

特别注意点：

针对不同业务的带宽模板配置请参见附件GPON配置规范

配置名字为UPSTREAM_100M，速率为100M的上行带宽模板

configure qos profiles bandwidth UPSTREAM_100M excessive-info-rate 100000 committed-info-rate 0 assured-info-rate 0 delay-tolerance 8

配置ONU的UNI（网口）上行速率

configure qos interface 1/1/1/1/1/1/1 upstream-queue 0 bandwidth-profile name: UPSTREAM_100M

注解：这里只给queue0设置带宽，也可以根据需求给其它queue（1…7）设置带宽，具体详见创建NT部分VLAN章节

配置下行带宽 (shaper + schedule-node profile)

特别注意点：

1、若用户不要求有下行限速，不建议配置下行带宽

2、针对不同业务的带宽模板配置请参见附件GPON配置规范

配置名字为DOWNSTREAM_100M，速率为100M的下行带宽模板

configure qos profiles shaper DOWNSTREAM_100M  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0  excess-info-rate    100000  type singletokenbucketgpon

把下行带宽shaper模板绑定到scheduler-node模板

configure qos profiles scheduler-node DOWNSTREAM_100M priority 2 weight 50 shaper-profile name:DOWNSTREAM_100M

配置ONU的UNI（网口）下行速率

configure qos interface 1/1/1/1/1/1/1 scheduler-node name: DOWNSTREAM_100M

创建PQ Profile 模板 （ingress-qos）

特别注意点：

针对不同业务的PQ配置请参见附件GPON配置规范

创建名字为PQ0的ingress-qos， 8个pbit都使能，且都属于Q0 (PQ可按实际需求配置)

configure qos profiles ingress-qos PQ0 dot1-p0-tc 0 dot1-p1-tc 0 dot1-p2-tc 0 dot1-p3-tc 0 dot1-p4-tc 0 dot1-p5-tc 0 dot1-p6-tc 0 dot1-p7-tc 0

## VLAN配置

创建NT部分VLAN

创建用于ONU管理的单层RB VLAN 300，并应用PQ Profile （ingress-qos） PQ0

configure vlan id 300 mode residential-bridge in-qos-prof-name name:PQ0

特别注意点：

对于ONU管理和语音业务需要打开 VLAN的ARP下行广播，建议使用方法1；对于专线业务建议使用方法2

方法1、设置安全转发后

configure vlan id 300 secure-forwarding

注解：需要绑定静态IP，命令见下文；

例：configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 300 static-user ip-address 10.10.10.2/32

方法2、打开下行广播

打开系统级的下行广播（设置一次即可）

configure vlan broadcast-frames

打开单个VLAN的下行广播

configure vlan id 300 broadcast-frames

注解：不需要绑定静态IP

创建双层数据Stack VLAN  2000：1001，并应用PQ Profile （ingress-qos） PQ0

方法1：configure vlan id stacked:2000:0 mode residential-bridge

configure vlan id stacked:2000:1001 mode residential-bridge in-qos-prof-name name:PQ0

方法2：configure vlan id stacked:2000:0 mode layer2-terminated

configure vlan id stacked:2000:1001 mode cross-connect in-qos-prof-name name:PQ0

注解：一般建议使用方法1

特别注意点：

如果关联的in-qos-prof(Ingress_Default)中的 8个PBIT属于8个QUEUE（Q0-Q7)，（如设置为：configure qos profiles ingress-qos 11 dot1-p0-tc 0 dot1-p1-tc 1 dot1-p2-tc 2 dot1-p3-tc 3 dot1-p4-tc 4 dot1-p5-tc 5 dot1-p6-tc 6 dot1-p7-tc 7） 那8个QUEUE都需要用前一条命令(configure qos interface 1/1/1/1/1/1/1 upstream-queue [0...7] bandwidth-profile name: UPSTREAM_100M)设置带宽，否则VLAN PORT无法关联该VLAN

创建iHUB部分VLAN并配置到相应上联端口和LT板卡

创建VLAN 2000

configure service vpls 2000 customer 1 v-vpls vlan 2000 create

绑定上联光口

configure service vpls 2000 sap nt-a:xfp:1:2000 create

绑定LT板卡

configure service vpls 2000 sap lt:1/1/1:2000 create

特别注意点：

7360VLAN创建后默认为关闭状态，需要打开

打开VLAN2000

configure service vpls 2000 no shutdown

注解：对于双层VLAN只需要在iHUB上创建外层VLAN即可

同样方法创建并绑定VLAN 300

configure service vpls 300 customer 1 v-vpls vlan 300 create

configure service vpls 300 sap nt-a:xfp:1:300 create

configure service vpls 300 sap lt:1/1/1:300 create

configure service vpls 300 no shutdown

## 用户数据配置

配置双层数据业务VLAN到ONU网口上

在ONU网口上配置双层VLAN

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id stacked:2000:1001

设置最大MAC

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 max-unicast-mac 8

对于UNTAG的上行报文在ONU网口打上PVID（TAG上行报文的无需配置此命令）

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 pvid 1001

注解：下行报文是否带TAG是以下命令来决定的

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 1001 tag single-tagged（带TAG）

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 1001 tag untagged（不带TAG）

配置单层ONU管理业务VLAN到ONU网口上

在ONU网口上配置单层VLAN

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 300

设置下行带TAG报文

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 300 tag single-tagged

绑定ONU静态管理IP

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 300 static-user ip-address 10.10.10.2/32

注解：还有一种VLAN绑定配置格式如下，这两种配置格式实际功能是一样的

在ONU网口上配置双层VLAN

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 1001 vlan-scope local network-vlan stacked:2000:1001

在ONU网口上配置单层VLAN

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 300 vlan-scope local network-vlan 300

进 阶 篇

请注意此部分为7360 FX 进阶配置，部分基础命令不再重复，阅读前请务必掌握基础篇

# IGMP（组播）配置

场景说明：

设置组播VLAN为3001

GPON部分

创建iHUB部分组播VLAN3001，并配置到相应上联端口和LT板卡

configure service vpls 3001 customer 1 v-vpls vlan 3001 create

configure service vpls 3001 no shutdown

configure service vpls 3001 sap lt:1/1/1:3001 create

configure service vpls 3001 sap nt-a:xfp:1:3001 create

创建NT部分组播VLAN3001 ，并应用PQ Profile （ingress-qos）

configure vlan id 3001 mode residential-bridge in-qos-prof-name name: Default_TC5

配置组播VLAN到ONU网口上

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 3001

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 pvid 3001

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 max-unicast-mac 8

需要下行组播带TAG则配置成：

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 3001 tag single-tagged

打开系统组播功能，并设置IGMP版本为V2

configure igmp system start

configure igmp system netw-igmp-version 2

configure igmp system user-igmp-version 2

设置禁用CAC

configure qos cac-mode nocac

配置组播源地址

configure mcast channel  239.1.1.1 src-ip-addr 0.0.0.0 vlan-id 3001 peak-bit-rate 32

配置用户端口组播channel

configure igmp channel vlan:1/1/1/1/1/1/1:3001 max-num-group 10

# LACP (多上联)配置

如有冗余保护,以上命令为NT-A的1口和NT-B的1口做LACP保护配置

动态模式：

configure lag 20

configure lag 20 no shutdown

configure lag 20 port nt-a:xfp:1

configure lag 20 port nt-b:xfp:1

configure lag 20 lacp active administrative-key 20

configure lag 20 lacp active

查看配置

info configure lag info

----------------------------------------------

port nt-b:xfp:1

port nt-b:xfp:2

lacp active administrative-key 20

no shutdown

show lag 20 detail

注解:

LACP 有三种工作模式 “active/passive/static”：

“active”  主动模式：设置成 “lacp active administrative-key 20”

“passive” 被动模式：设置成 “lacp passive administrative-key 20”

“static”  静态模式：设置成 “no lacp” ；若上联设备不支持动态LACP，可设置成静态模式

在iHUB上把lag绑定到相应VLAN

configure service vpls 2000 sap lag-20:2000 create

# ACL（访问控制列表）配置

基于 MAC 过滤

当创建一个filter，默认是drop的，当在SAP配置filter规则后，对允许访问的mac配置成action forward，没有配置的则不能访问；

configure filter mac-filter 10 default-action drop

configure filter mac-filter 10 entry 1 match src-mac 00:00:00:00:00:bb

configure filter mac-filter 10 entry 1 action forward

configure service vpls 100 sap nt-a:xfp:3:100 ingress filter mac 10

查看配置

typ:isadmin>configure>filter>mac-filter# info

----------------------------------------------

default-action drop

entry 10 create

match

src-mac 00:00:00:00:00:bb ff:ff:ff:ff:ff:ff

exit

action forward

exit

typ:isadmin>configure>service>vpls# info

stp

shutdown

exit

sap nt-a:xfp:3:100 create

ingress

filter mac 10

exit

exit

sap lt:1/1/8:100 create

exit

no shutdown

----------------------------------------------

基于 IP 过滤

当创建一个filter，默认是drop的，当在SAP配置filter规则后，对允许访问的IP配置成action forward，没有配置的则不能访问；

configure filter ip-filter 11 entry 1 match src-ip 135.251.214.233/32

configure service vpls 100 sap nt-a:xfp:3:100 ingress filter ip 11

基于 端口 过滤

当创建一个filter，默认是forward的，当在SAP配置filter规则后，对不允许访问的PORT配置成action drop，没有配置的则可以访问；

configure filter mac-filter 12 default-action forward

configure filter ip-filter 12 entry 1 match protocol tcp dst-port eq 23

configure filter ip-filter 12 entry 1 action drop

configure service vpls 100 sap nt-a:xfp:3:100 ingress filter ip 12

# 外层VLAN透传

场景说明：

此配置用于对上行的CVLAN直接加外层SVLAN，而不用关心具体的内层CVLAN；

例如对所有上行CVLAN TAG报文都直接加外层RB SVLAN 1000或者CC SVLAN 1500；

GPON

创建外层SVLAN

创建模式为RB的外层SVLAN，可关联多个VLAN BRIDGE PORT

configure vlan id stacked:1000:0 mode residential-bridge in-qos-prof-name name:PQ0

或

创建模式为CC的外层SVLAN，只可关联一个VLAN BRIDGE PORT

configure vlan id stacked:1000:0 mode cross-connect in-qos-prof-name name:PQ0

创建iHUB部分VLAN并配置到相应上联端口和LT板卡

命令参见基础篇

配置外层VLAN到ONU网口上

在ONU网口上配置双层VLAN

configure bridge port 1/1/3/1/1/1 vlan-id stacked:1000:0

设置PVID

configure bridge port 1/1/3/1/1/1 pvid stacked:1000:0

设置最大MAC

configure bridge port 1/1/3/1/1/1 max-unicast-mac 128

注解：对于CC Vlan可以配置成mac-learn-off

configure bridge port 1/1/3/1/1/1 mac-learn-off

# VLAN 转换

场景说明：

此配置用于上行的内层CVLAN转换再加上外层SVLAN或直接转换单层CVLAN的模式；

例外上行报文带TAG CVLAN 100， 7360把CVLAN转换成 200，并加外层SVLAN 1000上传到网络，或直接把上行报文的CVLAN 150转换成 500上传

创建双层数据Stack VLAN  1000：200和单层VLAN 500

命令参见基础篇

创建iHUB部分VLAN并配置到相应上联端口和LT板卡

命令参见基础篇

配置VLAN转换到ONU网口上

把上行的内层CVLAN 100 转换成 200，并加外层SVLAN 1000

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 100 vlan-scope local network-vlan stacked 1000:200

把上行的VLAN 150 转换成 500

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 vlan-id 150 vlan-scope local network-vlan 500

# 帐号权限配置

创建view权限的profile

typ:isadmin># configure system security profile view aaa read vlan read .....

创建view权限的用户并绑定view profile
     typ:isadmin># configure system security operator view profile view password plain:ans@123

这里的密码是初始密码，重登时需要修改

高 级 篇

# 镜像配置

打开镜像端口

configure port nt-a:eth:1 no shutdown

configure port nt-a:eth:1 ethernet speed 1000  根据实际配置

configure port nt-a:eth:1 ethernet autonegotiate  电口可配置成 autonegotiate，光口不支持

设置镜像ID并绑定镜像端口

configure mirror mirror-dest 200 create

configure mirror mirror-dest 200 sap nt-a: eth:1:0 create

configure mirror mirror-dest 200 no shutdown

设置镜像源端口

debug mirror-source 200 port nt-a:xfp:1 ingress egress    源端口 为上联口

debug mirror-source 200 port lt:1/1/7 ingress egress     源端口 为LT板

显示镜像状态

show mirror mirror-dest

show mirror 200 mirror-dest

# 附录1、 GPON配置规范

1、带宽配置规范

1.1、HSI 数据业务

上行

SFU、FTTB、FTTH/ RG（240EP、24240EP等）

configure qos profiles bandwidth 100M_HSI excessive-info-rate 100000 committed-info-rate 0 assured-info-rate 0 delay-tolerance 20

MDU、FTTN（7353，7330等）

configure qos profiles bandwidth 1G_HSI excessive-info-rate 1000000 committed-info-rate 0 assured-info-rate 0 delay-tolerance 20

下行

一般不建议配置；确实需要可按如下或用户要求配置

SFU、FTTB、FTTH、RG（240EP、24240EP等）

configure qos profiles shaper 100M_HSI  committed-info-rate 0 committed-burst-size 0  excess-info-rate 100000  type singletokenbucketgpon

MDU、FTTN（7353，7330等）

configure qos profiles shaper 1G_HSI  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0  excess-info-rate 1000000  type singletokenbucketgpon

再把下行带宽shaper模板绑定到scheduler-node模板，并配置ONU的UNI端口下行速率

1.2、VOIP语音业务（具体带宽可按用户要求配置）

上行

SFU、FTTB、FTTH、RG（240EP、24240EP等）

configure qos profiles bandwidth NAME excessive-info-rate 256 X 语音端口数 committed-info-rate 128 X语音端口数assured-info-rate 128 X 语音端口数delay-tolerance 8

例如：240EP有2个语音口，可配置成

configure qos profiles bandwidth 256_512_VOIP excessive-info-rate 512 committed-info-rate 256 assured-info-rate 256 delay-tolerance 8

例如：24240EP有24个语音口，可配置成

configure qos profiles bandwidth 3M_6M_VOIP excessive-info-rate 6144 committed-info-rate 3072 assured-info-rate 3072 delay-tolerance 8

MDU（7353）

configure qos profiles bandwidth 10M_20M_VOIP excessive-info-rate 20480 committed-info-rate 10240 assured-info-rate 10240 delay-tolerance 8

FTTN (7330)

configure qos profiles bandwidth 20M_40M_VOIP excessive-info-rate 40960 committed-info-rate 20480 assured-info-rate 20480 delay-tolerance 8

下行

SFU、FTTB、FTTH（240EP、24240EP等）

configure qos profiles shaper NAME  committed-info-rate 0  committed-burst-size0  excess-info-rate 512 X语音端口  type singletokenbucketgpon

例如：240EP有2个语音口，可配置成

configure qos profiles shaper 1024_VOIP  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0 excess-info-rate 1024  type singletokenbucketgpon

例如：24240EP有24个语音口，可配置成

configure qos profiles shaper 12M_VOIP  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0 excess-info-rate 12288  type singletokenbucketgpon

再把下行带宽shaper模板绑定到scheduler-node模板，并配置ONU的VOIP端口下行速率

configure qos profiles scheduler-node 1024_VOIP priority 2 weight 50 shaper-profile name: 1024_VOIP

configure qos interface 1/1/1/1/1/voip scheduler-node name: 1024_VOIP

MDU（7353）

configure qos profiles shaper 40M_VOIP  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0 excess-info-rate 40960 type singletokenbucketgpon

FTTN (7330)

configure qos profiles shaper 80M_VOIP  committed-info-rate 0  committed-burst-size 0 excess-info-rate 81920  type singletokenbucketgpon

由于7353、7330语音宽带使用同一个UNI，且VOIP使用Default_TC7（Q3）队列，因此可把语音的下行带宽shaper模板绑定到端口的Q3队列里

例如：configure qos interface 1/1/1/1/1/1/3  queue 3 shaper-profile name:40M_VOIP

2、PQ配置规范

系统有默认的PQ profile（ingress-qos），一般情况下请使用系统自带的profile

2.1、HSI 数据业务

统一使用名为Default_TC0的PQ profile（ingress-qos）

configure vlan id stacked:1000 mode residential-bridge

configure vlan id stacked:1000:2001 mode residential-bridge in-qos-prof-name name: Default_TC0

再绑定相应PQ的上行带宽

configure qos interface 1/1/1/1/1/1/1 upstream-queue 0 bandwidth-profile name: UPSTREAM_100M

2.2、VOIP语音业务

统一使用名为Default_TC7的PQ profile（ingress-qos）

configure vlan id 20 mode residential-bridge in-qos-prof-name name: Default_TC7

再绑定相应PQ的上行带宽

configure qos interface 1/1/1/1/1/voip upstream-queue 7 bandwidth-profile name: UPSTREAM_128K

2.3、IPTV业务

统一使用名为Default_TC5的PQ profile（ingress-qos）

configure vlan id 300 mode residential-bridge in-qos-prof-name name: Default_TC5

再绑定相应PQ的上行带宽

configure qos interface 1/1/1/1/1/voip upstream-queue 5 bandwidth-profile name: UPSTREAM_100M

2.4、ITMS 管理

统一使用名为Default_TC3的PQ profile（ingress-qos）

configure vlan id 300 mode residential-bridge in-qos-prof-name name: Default_TC3

再绑定相应PQ的上行带宽

configure qos interface 1/1/1/1/1/voip upstream-queue 3 bandwidth-profile name: UPSTREAM_100M

3、MAC配置建议

一般请视实际情况配置

SFU、FTTB、FTTH（240EP、24240EP等）

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 max-unicast-mac 6

MDU、FTTN（7353，7330等）

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 max-unicast-mac 128

注：R43里GPON的UNI（bridge port)最多也只能128个MAC，到R44里才有RCR扩大到2K MAC, 所以R43如果下挂7330，或者满配7353，最好用CC VLAN,且关闭MAC LEARNING.

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 mac-learn-off

RG

configure bridge port 1/1/1/1/1/1/1 max-unicast-mac 16

4、VLAN配置规范

单系统S-RB VLAN和C-RB VLAN的个数不能超过1296个（双层VLAN里的内层RB VLAN不受此限制），具体请参考《7360 VLAN 转发配置》